ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРЕЖЕРАТОРНЫЕ ОВ

Осушители ОВ  оснащены электронным блоком управления, позволяющим обеспечить изменение рабочих параметров настройки и исключить необходимость постоянного контроля за его работой со стороны обслуживающего персонала.

Осушители  ОВ изготавливаются в исполнении "УХЛ" для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15160-69 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота над уровнем моря, не более 1000м;

- температура окружающей среды от +5оС до +40оС;

- относительная влажность воздуха, не > 80% при +25оС

| Наименование параметра | Единица измерен. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОВ-42 | ОВ-66 | ОВ-132М | ОВ-180 | ОВ-240 | ОВ-360М |
| Пропускная способность | л/мин | 700 | 1100 | 2200 | 3200 | 4500 | 6100 |
|  | м3/час | 42 | 66 | 132 | 180 | 240 | 360 |
| Рабочее давление, не более | кгс/см2 | 16 |
| Установленная мощность | кВт | 0,19 | 0,24 | 0,6 | 0,66 | 1,04 | 1,04 |
| Температура точки росы, min | оС | 1…3 |
| Температура воздуха на входе, не более | оС | 45 |
| Тип хладагента | - | R134a |
| Количество хладагента | кг | 0,27 | 0,65 |
| Присоединитель-ные размеры патрубков | Трубная цилиндр. резьба | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 |
| Масса осушителя | кг | 30 | 36,5 | 47 | 92 | 98 | 103 |
| Габаритные размеры | мм | 440 442 570 | 490 442 470 | 540 442 570 | 980 482 570 |
| Цена, руб. |  | 64200 | 72150 | 96340 | 106800 | 122530 | 151220 |

| АППАРАТЫ СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ |
| --- |
| Модель | Производительность, м2/ч | Расход воздуха, м3/мин | Давление, атм. | Объем камеры, л | Расход абразива на 1 м2 | Цена |
| АСО 150 | 4…20 | 2…5 | 3…7 | 150 | 35…40 | 87150 |
| АСО 40Э | 0,8…3 | 0,6…0,9 | 3.5…6 | 35 | 35…40 | 35700 |
| АСО 200 | 4…20 | 4…6 | 3,5…7 | 200 | 35…40 | 99300 |